GB/T 21437.2-2008与GB/T 21437.2-2021标准差异及补充实验要求

基于旧版标准的试验报告和证书，企业可自主选择依据新版标准进行全项目试验（出具全项目试验报告），或者依据下表补充适用的差异试验项目（仅出具差异项目试验报告）。

| 序号 | 新旧标准差异 | 是否补充实验 |
| --- | --- | --- |
|  | 条款 | GB/T 21437.2-2008 | 条款 | GB/T 21437.2-2021 |  |
| 1 | A.5 | 12V系统试验脉冲严酷等级III： 脉冲1：-75V 5000个 脉冲2a：+37V 5000个 脉冲2b：+10V 10个 脉冲3a：-112V 1h 脉冲3b：+75V 1h 脉冲4：-6V 1个 脉冲5：+65V 1个 | A.2 | 12V系统试验脉冲严酷等级III： 脉冲1：-112V 500个 脉冲2a：+55V 500个 脉冲2b：+10V 10个 脉冲3a：-165V 1h 脉冲3b：+112V 1h 删除脉冲4、脉冲5 | 是 |
| 2 | A.5 | 12V系统试验脉冲严酷等级IV： 脉冲1：-100V 5000个 脉冲2a：+50V 5000个 脉冲2b：+10V 10个 脉冲3a：-150V 1h 脉冲3b：+100V 1h 脉冲4：-7V 1个 脉冲5：+87V 1个 | A.2 | 12V系统试验脉冲严酷等级IV： 脉冲1：-150V 500个 脉冲2a：+112V 500个 脉冲2b：+10V 10个 脉冲3a：-220V 1h 脉冲3b：+150V 1h 删除脉冲4、脉冲5 | 是 |
| 3 | A.5 | 24V系统试验脉冲严酷等级III： 脉冲1：-450V 5000个 脉冲2a：+37V 5000个 脉冲2b：+20V 10个 脉冲3a：-150V 1h 脉冲3b：+150V 1h 脉冲4：-12V 1个 脉冲5：+123V 1个 | A.2 | 24V系统试验脉冲严酷等级III： 脉冲1：-450V 500个 脉冲2a：+55V 500个 脉冲2b：+20V 10个 脉冲3a：-220V 1h 脉冲3b：+220V 1h 删除脉冲4、脉冲5 | 是 |
| 4 | A.5 | 24V系统试验脉冲严酷等级IV： 脉冲1：-600V 5000个 脉冲2a：+50V 5000个 脉冲2b：+20V 10个 脉冲3a：-200V 1h 脉冲3b：+200V 1h 脉冲4：-16V 1个 脉冲5：+173V 1个 | A.2 | 24V系统试验脉冲严酷等级IV： 脉冲1：-600V 500个 脉冲2a：+112V 500个 脉冲2b：+20V 10个 脉冲3a：-300V 1h 脉冲3b：+300V 1h 删除脉冲4、脉冲5 | 是 |
| 5 | C.3.7 | 12V系统分级限值： 正脉冲：+25V~+100V 负脉冲：-25V~-150V 24V系统分级限值： 正脉冲：+50V~+200V 负脉冲：-150V~-600V | B.3.7 | 12V系统分级限值： 正脉冲：+25V~+100V 负脉冲：-50V~-150V 24V系统分级限值： 正脉冲：+25V~+200V 负脉冲：-100V~-200V | 是 |